Demonstratie proef scheikunde CHR1000HAVO/VWO GPC (dextraan blauw)

Aanwezig:

1)Kolom Oasis HLB (grijze rand)

2)Spuit 10 ml

3)Monster dextraan blauw

4)Zakje kleurstof geel

4)Voorschrift

Inleiding.

Dit experiment is een demonstratie van hoe de scheidingstechniek gelpermeatie chromatografie (GPC) werkt. De kolom pakking bestaat uit poreuze deeltjes met kleine  poriën waar grote  moleculen zoals dextraan blauw  met een molecuulgewicht van 2.000.000 g/mol niet in passen. Deze grote moleculen gaan om de pakking deeltjes heen en komen als eerste uit de kolom.

Ter vergelijking wordt tartrazine meegenomen als klein molecuul wat door alle poriën heen gaat. Het resultaat is dat tartrazine (Mw 534g/mol) er als laatste uit de kolom komt.

Waarom is dit zo bijzonder? Bij gaschromatografie en vloeistofchromatografie komen grote moleculen normaal gesproken als laatste uit de kolom. Omdat polymeren geen kookpunt hebben kunnen die helemaal niet met gaschromatografie geanalyseerd worden en bij vloeistofchromatografie komen ze vaak helemaal niet meer van de kolom af. Dat maakt gelchromatografie zo bijzonder.

Uitvoering:

1)Vul een bekerglas van 250ml met 100ml water.

2)Voeg de inhoud van het zakje (lemonade geel) toe aan 100ml water. Roer goed tot alles in suspensie vorm is.

3)Laat de vaste deeltjes c.a. 5 min bezinken.

4)Vul een bekerglas van 250ml met 100ml water.

5)Voeg een spatelpuntje dextraan blauw toe.

6)Roer tot het opgelost is.

7)Ondertussen is de suspensie in de gele oplossing bezonken, maar deze is nog niet helder. We gaan nu filtreren. Neem een bekerglas van 250ml, plaats daar een trechter in en doe in de trechter een vouwfilter. Giet de suspensie in het vouwfilter, maar stop op tijd zodat de drab op de bodem niet mee komt.

8)Neem een bekerglas van 100ml en meng het gele filtraat met de dextraan blauw oplossing tot een groene kleur.

9)Vul de spuit met 1ml van de groene oplossing

10)Sluit de kolom met de grijze ring aan.

11)Let op! Spoel de groene oplossing tot aan de helft van de kolomlengte. Let op met een zo langzaam mogelijke snelheid.

12)Koppel de spuit af en spoel deze schoon met water.

13)Vul de spuit met water.

14)Koppel de kolom weer aan.

15)Spoel de dextraan blauw er af met water en vang de fractie op in een reageerbuis. Let op met een langzame snelheid, 1 druppel per seconde. Stop wanneer de eerste groene druppel er af komt.

16)Spoel nu langzaam de overgangsfase, groen er af (in een volgende reageerbuis) tot de eerste druppel geel er aan komt.

17)Spoel nu in een volgende reageerbuis de tartrazine oplossing er af.

18)Spoel nu de kolom schoon met veel water (mag nu snel) tot de kolom weer schoon is.

19)Herhaal de proef.

Maak een foto van het resultaat, maak een verslag van het experiment en beantwoord de volgende vragen.

Vagen:

1)Wat is een polymeer ?

2)De behuizing van de kolom bestaat uit polyethyleen. Hoe ziet de structuur daar van uit.

3)De filters in de kolom bestaan uit polypropyleen. Hoe ziet de structuur daar van uit.

4)Wat is een copolymeer?

5)De pakking van de kolom bestaat uit poreuze deeltjes gemaakt van de monomeren divinylbenzeen en N-vinylpyrrolidon. Zoek daar de structuurformule van op.

W.J.Staal