Voorschrift CHR0110INTRO

Aanwezig:

1)Kolom C18 (rode ring)

2)Spuit 10 ml

3)Zakje kleurstof groen

3)Voorschrift

Nodig:

1)200 ml water

2)Bekerglas  250 ml 3x

3)Reageerbuizen 10 x

4)Maatcylinder 100 ml

5)Trechter

6)Vouwfilter

Introductie.

Dit experiment kan in het klaslokaal uitgevoerd worden. Als vloeistof is alleen water nodig.

Het eerste doel van dit experiment is om visueel de werking van adsorptie als scheidingstechniek uit te leggen. Dit wordt gedaan met voedingsmiddelen kleurstoffen (instant synthetische vruchten sappen) opgelost in water en een professioneel adsorptie kolommetje. Dit adsorptie kolommetje is in staat om de groene kleurstof te scheiden in geel en blauw en (zie afbeelding in de bijlage).

Het tweede doel is om alvast wat handigheid te krijgen in het werken met deze adsorptie kolommetjes.

Uitvoering.

1)Los de inhoud van het zakje met lemon-lime (groen) op in 100 ml water in een bekerglas van 250 ml.

2)Laat de vaste deeltjes 5 min. bezinken.

3)Neem een trechter en plaats daar een vouwfilter in.

4)Plaats de trechter met filter in een bekerglas.

5)Giet de groene oplossing langzaam in het filter, zorg dat de drab op de bodem niet mee komt.

6)Vul de 10 ml spuit voor 2ml met de gefiltreerde oplossing.

7)Sluit de kolom ( rode ring –C18) met een draai beweging aan op de spuit (goed vast drukken).

8)Neem een reageerbuis en druk die tegen de onderkant van de kolom aan.

9)Spoel nu heel langzaam de groene oplossing door de kolom tot de eerste gele druppel er uit komt.

10)Haal de spuit van de kolom af en spoel die goed schoon met water.

11)Vul de hele spuit met water.

12)Sluit de spuit weer aan op de kolom.

13)Spoel nu de gele kleurstof er langzaam af, tot dat er de groene (overgangs) kleur aan komt.

Als het goed is zie je dat de kolom steeds meer blauw wordt.

14)Pak een nieuwe reageer buis en spoel met water net zo lang tot dat de blauwe kleur er aan komt.

15)Pak een nieuwe reageerbuis en spoel de blauwe kleur er af.

16)Neem een bekerglas als afval vat en spoel nu net zo lang tot dat de meeste blauwe kleur weg is.

Als de kolom schoon is kun je het experiment weer herhalen.

Ja kan ook de gescheiden gele en blauwe kleur weer bij elkaar voegen en weer opnieuw scheiden.

De scheiding berust op verschil in adsorptie kracht van de verschillende kleurstoffen aan de adsorptie korrels (pakking) in de kolom. Dit hele proces heet chromatografie ( schrijven/scheiden met kleuren).

W.J.Staal

Zie voor meer informatie: www.chromatografie.net