Geachte chemie docenten en TOA’s.

Bouw zelf uw eigen vloeistofchromatograaf!

H1: In leiding.

In de bijlage “passie voor chromatografie” staat beschreven waarom vloeistofchromatografie zo een belangrijke analytische techniek geworden is. Het is dan ook belangrijk dat de leerlingen daar meer kennis mee maken.

De zelfbouw vloeistofchromatograaf is een goede nabootsing van de praktijk. Het bouwen van  zo een vloeistofchromatograaf is wellicht een geschikt onderwerp voor een profielwerkstuk.

H2 : De zelfbouw vloeistofchromatograaf.

De opzet van dit apparaat is om een nabootsing van de praktijk te hebben. Alle handelingen die bij een echte vloeistofchromatograaf nodig zijn komen in het zelfbouw apparaat ook voor.

Voor ca. €190,- is dit apparaat na te bouwen.

H3: Waarom deze uitvoering.

1)Veel scholen kampen met ruimtegebrek, vandaar dat er gekozen is voor een snel demonteerbare en weer op te bouwen versie. In ca. 15 min. is het apparaat in elkaar te zetten.

2)Eenvoudig te bedienen, in een overzichtelijk flow schema is de werking duidelijk te zien.

3)Er is geen elektriciteit nodig, de vloeistof stroomt onder invloed van de zwaartekracht door de kolom.

H4: Wat kan er mee gedaan worden.

1)De nabootsing van een echte vloeistofchromatograaf, pomp, injector, scheidingskolom, detector etc.

2)Het is voor de leerlingen altijd  spectaculair om te zien wanneer ze eerst het handmatige experiment gedaan hebben, dat het nu met dit apparaat vanzelf verloopt.

3)Ten opzichte van het handmatige kwalitatieve experiment, is dit een meer kwantitatief experiment. Met een buret kan nu het elutievolume gemeten worden.

4)Door de constante flow is ook het scheiden van de voedingsmiddelen kleurstoffen meer reproduceerbaar dan bij de handmatige uitvoering.

5)Door meerdere vloeistoffen aan te schakelen (stappen gradiënt ) kan er aan optimalisatie van de scheiding gedaan worden.

6)De fracties kunnen verzameld worden en op zuiverheid bekeken worden met een fotometer.

H5: Opmerkingen:

Het geheel bestaat uit een bouwvoorschrift, monsters en kolommen met een bedieningsvoorschrift.

Wilt u meer weten van dit apparaat, stuur uw vragen dan naar : Staalmeesters@Planet.nl

Met vriendelijke groet,

Wim J. Staal